#### Załącznik nr 1A do SIWZ

……………………………….

(Nazwa i adres Wykonawcy)

„ Oceniane parametry techniczno-użytkowe ambulansów ”

Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania – 40

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Ilość punktów TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Fotel u wezgłowia noszy z możliwością przesuwu wzdłuż osi pojazdu w zakresie min. 50 cm i unieruchomienia w dowolnej pozycji który jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | Tak = 10 pkt., Nie = 0 pkt |  |
| 2. | Nad lewym nadkolem, miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9, System musi być przebadany i być elementem badania dynamicznego, urządzenie do masażu klatki piersiowej w przypadku jego zamontowania musi być dostępne przy zamkniętych drzwiach ambulansu i jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | Tak = 10 pkt., Nie = 0 pkt |  |
| 3. | Uchylny/otwierany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3 i jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 4. | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne o masie do 150 kg bez ingerowania w podłogę ambulansu – spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt 4.5.9 i 5.3 system musi być elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu3 i jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | Tak = 10 pkt., Nie = 0 pkt |  |
|  | SUMA | 40 pkt. |  |

Uwaga: oferowane parametry muszą być homologowanymi elementami oferowanej marki i modelu ambulansu i musi to wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Wykazanie tego w ofercie leży po stronie Wykonawcy.

..............................................., dnia ....................... 2015 r.  ….…………………………………….

(miejscowość)                                                                       (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)