Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 SZTUKI

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................

Rok produkcji 2015r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..

Rok produkcji 2015r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | (opisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać spełnia / nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE | ------ | ----------------------------------------------- |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N1 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  |
|  | DMC do 3,5 t |  |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Fotele kierowcy i pasażera wyposażone w podłokietniki. |  |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |  |  |
|  | Furgon-lakier w kolorze białym |  |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m |  |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min.3,25m |  |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min.1,75m |  |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,75m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach |  |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy |  |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| 10 | Częściowo przeszklona przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. (nie dopuszcza się wyposażenia przegrody w drzwi) |  |  |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  |  |
| 12 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |  |
| 13 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego łącznie z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, szyn Kramera, kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, zasilanego z instalacji 12V ambulansu, wyposażonego w pasek do noszenia na ramieniu, pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, wyposażenia technicznego (łom, łopata), |  |  |
| 14 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 15 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |  |  |
| 16 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem |  |  |
| 17 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |
| 18 | Światła boczne pozycyjne |  |  |
| 19 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |  |  |
| 20 | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. |  |  |
| 21 | Zestaw narządzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon, |  |  |
| 24 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego |  |  |
| 25 | Przednie reflektory przeciwmgielne |  |  |
| 26 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  |
| 27 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) |  |  |
| 28 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. |  |  |
| 30 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: |  |  |
|  | sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) |  |  |
|  | sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika |  |  |
|  | sterowanie układem wentylacji, |  |  |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów |  |  |
|  | sterowanie dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową |  |  |
|  | sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju |  |  |
|  | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, |  |  |
|  | sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V |  |  |
| 31 | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V ambulansu wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu z funkcją zarówno chłodzenia jak i grzania. |  |  |
| 32 | Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą –załączyć do oferty certyfikat lub protokół/raport z przeprowadzonych badań dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu. |  |  |
| 33 | Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramową Dyrektywą 2007/46/WE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami i konfiguracją ambulansu. (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji) |  |  |
| II. | SILNIK | -------------- | ---------------------------------------------- |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności min. 2000 cm³ |  |  |
| 3 | Silnik o mocy min. 120 KW |  |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 360 Nm |  |  |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 5b+ lub Euro VI |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana |  |  |
| 2 | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny |  |  |
| 3 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |  |  |
| 2 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny |  |  |
| 2 | Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  |
| 4 | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania |  |  |
| 5 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |  |  |
| 7 | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, |  |  |
| 8 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  |
| 9 | Asystent bocznego wiatru i utrzymania pasa ruchu |  |  |
| 10 | Asystent ruszania pod górę, |  |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta . Zwiększony nacisk na oś przednią do min. 1 800 kg. |  |  |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym |  |  |
| 2. | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). |  |  |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna |  |  |
| 3 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model) |  |  |
| 4 | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. |  |  |
| 5 | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – do oferty załączyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu)) |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół 2 akumulatorów fabrycznych o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym, (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. |  |  |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A. |  |  |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m |  |  |
| 5 | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola ambulansu, wyposażona w podświetlany szyld z napisem AMBULANS. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |
| 2 | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze do oświetlania przedpola za ambulansem |  |  |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |
| 5 | Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 100W posiadające certyfikat zgodności z REG 65 EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund |  |  |
| 6 | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach |  |  |
| 7 | Po dwa reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę wszystkie ze źródłem światła LED. |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, - nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia), |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------- | -------------------------------------------------- |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) |  |  |
|  | 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) |  |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789+A1 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C |  |  |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą): szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki. szuflada na narkotyki zamykana na klucz, miejsce na pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni (umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek.. przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego |  |  |
|  | • Fotel u wezgłowia noszy z możliwością przesuwu wzdłuż osi pojazdu w zakresie min. 50 cm i unieruchomienia w dowolnej pozycji - wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane. | Spełnia – 10 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany prawej potwierdzony przez jednostkę badawczą) : min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. Jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko. uchwyt na butlą tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika, stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale medycznym, sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy, |  |  |
|  | Uchylny/otwierany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3 i jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane. | Spełnia – 10 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany lewej potwierdzony przez jednostkę badawczą) : min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3, po szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), miejsce do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa).. szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, |  |  |
|  | Nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, odpowiada wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3 |  |  |
|  | Nad lewym nadkolem miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej typu Autopuls lub Lucas lub urządzenie równoważne, spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt 4.5.9 i 5.3; system jest elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane. | Spełnia – 10 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
| 4 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 6 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, butla tlenowa 2,7l + reduktor z przepływomierzem, d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
| 7 | Przygotowanie przedziału medycznego pod montaż instalacji próżniowej |  |  |
| 8 | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model). |  |  |
|  | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne o masie do 150 kg bez ingerowania w podłogę ambulansu – spełniający wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt 4.5.9 i 5.3 system musi być elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane. | Spełnia – 10 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
| 9 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |
| 10 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |  |  |
| 2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |
| 3 | Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach: |  |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz |  |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
| 4 | radiotelefon analogowo – cyfrowy przewoźny Mototola GM 4601 lub równoważny o minimalnych parametrach: z mikrofonem ręcznym, zakres częstotliwości: 134-174 MHz, pasmo 1 UHF 403 – 470 MHz ilość kanałów: do 1000, zakres temperatur pracy: -30 do +60, odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz, napięcie zasilania: 10,8-15,6 V DC, impedancja anteny: 50 Ω, moc wyjściowa: 1 -25/25 - 45W, zniekształcenia przewodzone/emitowane: -36 dBm < 1 GHz/-30 dBm > 1 GHz |  |  |
| 5 | Radiotelefon analogowo - cyfrowy przenośny Motorola DP 4601 lub równoważny o minimalnych parametrach: - źródło zasilania: akumulator Li-ion min. 1400 mAh - częstotliwość: 136 - 174 MHz; 403 - 527 MHz - moc wyjściowa: 5 W (VHF) , 4 W (UHF) , 4 W (300MHz) - temperatura pracy: -30 do +60 C - programowalny odstęp międzykanałowy (12,5/ 20/ 25 kHz) - regulowany poziom mocy - możliwość skanowania kanałów - przekazywanie wywołań na inny radiotelefon - sygnalizacja ratunkowa - pomoc dla samotnego pracownika - wyświetlacz min. 14 znakowy - możliwość zaprogramowania czasu nadawania |  |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |  |  |
| 3 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, |  |  |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  |
| 5 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, |  |  |
| 7 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  |
| 8 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 9 | Ambulans wyposażony w ogumienie błotno – śniegowe. Dodatkowy komplet opon letnich 4 szt. |  |  |
|  | Kaski ochronne dla zespołu ambulansu – 3 szt. |  |  |
| XIV. | GWARANCJA | -------------- | ------------------------------------------- |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez z limitu km |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące |  |  |
| 3. | Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące |  |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE DO KAŻDEGO AMBULANSU

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego | (opisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać spełnia / nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia medycznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NOSZE GŁÓWNE – SZT. 1 (podać producenta i model) | --- | --- |
|  | - potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, - płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°, - wysuwane rączki do przenoszenia, - pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy, - fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze, - możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, - cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekcyjne, - składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, - składane oparcia boczne, - anatomiczna poduszka do intubacji pozwalająca na ułożenie tzw. pozycji węszącej, - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi, - uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak, - waga noszy ( bez pasów i materaca) do 23 kg |  |  |
| IA. | TRANSPORTER DO NOSZY – SZT. 1 (podać producenta i model) |  |  |
|  | - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, - z możliwością zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy, - dodatkowe uchylne uchwyty transportera min. 4 główne uchwyty transportera, - przyciski blokady goleni kodowane kolorami, - z wielostopniową regulacją wysokości min. w 4 poziomach, - wyposażony w min. 4 kółka obrotowe o średnicy min. 180 mm w zakresie o 360 stopni; min. 2 kółka wyposażone w hamulce, - z możliwością zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost, - możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera, - system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, - obciążenie dopuszczalne, co najmniej 200 kg, - transporter noszy musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi, - możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia, - z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu, - instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu, - dopuszcza się wagę transportera do 34 kg, przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 odpowiednim certyfikatem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC – deklaracja zgodności CE – dostarczyć przy dostawie |  |  |
| II. | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE – SZT.1 (podać producenta i model) |  |  |
|  | - siedzisko i oparcie krzesełka wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa, - wyposażone w 2 tylne duże kółka, oraz 2 przednie obrotowe wyposażone w hamulce - min. 2 pasy bezpieczeństwa o regulowanej długości z szybkozłączami, - min.2 pary rączek tylnych posiadających funkcję opuszczania do dołu, - para podłokietników, - wydłużane teleskopowo rączki przednie, , - szerokość min. 50 cm - nośność min. 150 kg - waga krzesełka max. 14 kg - wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu. - podpórka pod nogi pacjenta - dostarczyć przy dostawie deklarację zgodności CE |  |  |
| III. | DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY – SZT.1 (podać producenta i model) |  |  |
| 1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym |  |  |
| 2 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy nie większa niż 10 kg |  |  |
| 3 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP44 wg IEC529 |  |  |
| 4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). |  |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe: w zestawie minimum dwa akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci. |  |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 180 minut ciągłego monitorowania EKG lub 200 defibrylacji z maksymalną energią. Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności wyłączenia urządzenia |  |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności poniżej 5 godzin |  |  |
| 8 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł |  |  |
| 9 | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC |  |  |
| 10 | Metronom |  |  |
|  | Defibrylacja: |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania kardiowersji |  |  |
| 4 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J |  |  |
| 5 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji |  |  |
| 6 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J |  |  |
| 7 | Wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu |  |  |
| 8 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne lub łyżki twarde dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi |  |  |
|  | Rejestracja |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 8,0'' o wysokim kontraście |  |  |
| 2 | Możliwość wyświetlenia 3 krzywych dynamicznych jednocześnie |  |  |
| 3 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm |  |  |
| 4 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek. |  |  |
| 5 | Pamięć wewnętrzna min. 200 pojedynczych zdarzeń z krzywymi EKG lub 360 minut ciągłego zapisu EKG |  |  |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć pacjenta |  |  |
| 2 | Wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV |  |  |
| 3 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min |  |  |
| 4 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora |  |  |
| 5 | Możliwość transmisji 12 odprowadzeniowego EKG w systemie LIFENET |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna |  |  |
| 1 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym |  |  |
| 2 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 180 ma |  |  |
| 3 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę. |  |  |
|  | Pulsoksymetria |  |  |
| 1 | Pomiar saturacji spo2 w zakresie minimum od: 50% do 100% |  |  |
| 2 | Zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę |  |  |
| 3 | Krzywa spo2 z automatyczną regulacją wzmocnienia |  |  |
| 4 | Czujnik wielorazowy typu klips dla dzieci w komplecie |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
| 1 | Minimalny zakres mierzonego ciśnienia od 30 do 220 mmhg |  |  |
| 2 | Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 240 uderzeń na minutę |  |  |
| 3 | Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie min.: 2-30 minut |  |  |
| 4 | Mankiet dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 1 | Kabel EKG 12 odprowadzeniowy |  |  |
| 2 | Łyżki twarde dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi |  |  |
| 3 | Kabel do stymulacji przeskórnej |  |  |
| 4 | 2 komplety elektrod do defibrylacji/stymulacji |  |  |
| 5 | Torba transportowa |  |  |
|  | Dodatkowe wymagania |  |  |
| 1 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – dostarczyć przy dostawie |  |  |
| 2 | Przeglądy, zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi |  |  |
| IV. | RESPIRATOR TRANSPORTOWY SZT. 1 (podać producenta i model) |  |  |
|  | - Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 1 roku życia - Tryb wentylacji kontrolowanej CMV i wspomagana SIMV - Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar - Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy - Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej - Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 5-20 l/min - Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8-40 oddechów/ min. - Funkcja inhalacja o przepływie min 0-15 l / min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda AGA instalacji ściennej - Zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20 l/min - Przewód do pobierania tlenu z centralnej instalacji tlenowej karetki ze złączem AGA - przewód pacjenta z zaworem pacjenta i maską nr 5 - płuco testowe do respiratora - Funkcja zmiany źródła zasilania tlenowego butla/instalacja centralna bez spadku ciśnienia tlenu na przyłączu respiratora - Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe : wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii - Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok ( podać ) - Reduktor tlenowy i butla o pojemności 2 l. - Temperatura pracy od: -10°C do + 40°C - Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami - Opakowanie transportowe do przenoszenia respiratora z butlą, reduktorem i akcesoriami – opisać - Opakowanie transportowe zawierające respirator, butlę, reduktor i akcesoria wraz z mocowaniem ściennym. Komplet ma spełniać wymogi normy PN-EN 1789 pkt. 5.3. w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie – atest 10 g – załączyć - deklaracja zgodności CE - dostarczyć przy dostawie |  |  |
| V. | SSAK ELEKTRYCZNY SZT. 1 (podać producenta i model) |  |  |
|  | Ssak akumulatorowo - sieciowy z możliwością zasilania 12 V i 220 V - użytkowanie w temperaturze min. minus 15°C do plus 40°C - przechowywanie w temperaturze min. minus 30°C do plus 60°C - precyzyjna stopniowa regulacja siły ssania regulowana przyciskami w zakresie do - 0,8 bar. - przepływ min. 18 l/min - wbudowany akumulator - czas pracy min. 40 min. - zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku o poj. min. 1,0 l przystosowany do sterylizacji w autoklawie - deklaracja zgodności CE – dostarczyć przy dostawie |  |  |
| VI. | NOSZE PODBIERAKOWE SZT. 1 (podać producenta i model) |  |  |
|  | wielostopniowa regulacja długości oraz możliwość złożenia do transportu rozdzielane na dwie niezależne połówki; , -dwie niezależne połówki; , - konstrukcja łopat noszy oparta na bazie tworzywa sztucznego min. 3 pasy zabezpieczające mocowane do noszy dopuszczalne obciążenie min 150 kg waga max. 8 kg. deklarację zgodności CE – dostarczyć przy dostawie |  |  |
| VII. | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH SZT. 1 (podać producenta i model) |  |  |
|  | DESKA: - wykonana z tworzywa sztuczne , łątwozmywalnego w kolorze zielonym - Minimum 14 dużych uchwytów umożliwiąjących pracę w grubych rękawicach - Trzpienie do mocowania pasów karabińczykowych – min. 5 szt. na jednej stronie wbudowane w sposób uniemożliwiający kontuzje dłoni personelu przenoszącego tj. w osobnych otworach , niezależnych od uchwytów do przenoszenia za pomocą rąk. Długość – min. 180 cm Szerokość – min. 45 cm Waga deski – max 8 kg PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI: - konstrukcja pasa dwuczęściowa - możliwość regulacji długości - zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza - mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków - pasy kodowane kolorami STABILIZATOR GŁOWY - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków - paski do mocowania stabilizatora do deski deklaracja zgodności CE na deskę pasy i stabilizator– dostarczyć przy dostawie |  |  |
| VIII. | DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA SZT. 1 (podać producenta i model) |  |  |
|  | do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy, i system pasów unieruchamiających wyprofilowana powierzchnia deski celem prawidłowego ustawienia odcinka szyjnego kręgosłupa dla dzieci o wadze do min.50 kg prześwietlana dla promieni X , komplet w torbie futerale transportowym wykonanym z cordury deklaracja zgodności CE – dostarczyć przy dostawie |  |  |
| IX. | PLECAK RATUNKOWY (PODAĆ PRODUCENTA I MODEL) – 2 szt. |  |  |
|  | Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm wykonany z odpornego na przecieranie materiału, wyposażony w ampularium na 80 ampułek oraz ampularium na 8 ampułek, wkład na intubację, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości, min. 5 zewnętrznych kieszeni, możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie. |  |  |
| X. | TORBA PEDIATRYCZNA (PODAĆ PRODUCENTA I MODEL) – 1 szt. |  |  |
|  | Minimalne wymiary: wys. 36 x szer. 36 x gł. 28 cm torba z uproszczoną wersją taśmy Breslowa, wykonana z materiału odpornego na przecieranie, konstrukcja powinna umożliwia pranie ręczne lub automatyczne, spód torby wzmocniony materiałem, wodoodpornym, odpornym na ścieranie, certyfikowane elementy odblaskowe, min. 7 torebek segregacyjnych, min. jedna duża zewnętrzna kieszeń możliwość noszenia w ręku i na ramieniu. |  |  |
| XI. | POMPA INFUZYJNA (podać producenta i model) |  |  |
|  | Sterowanie i kontrola mikroprocesorem, Szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do 2000 ml/h, regulowana co 0,1ml/h, Możliwość stosowania strzykawek 10ml do 60ml, System zabezpieczający przed obturacją żyły (KVO - keep vein open), Alarmy dźwiękowe: okluzja, KVO, rozładowana bateria, Funkcja aktywna Bolus (dawka uderzeniowa programowalna w zakresie do 2000 ml/h) Płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, Dwudziestogodzinna praca na akumulatorach, - przy prędkości 5ml/h - Możliwość zasilania i ładowania z instalacji karetki 12V - Deklarację zgodności CE - należy dostarczyć przy dostawie |  |  |
| XII. | ZESTAW KOŁNIERZY ORTOPEDYCZNYCH DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH (podać producenta i model) |  |  |
|  | sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, kołnierz uniwersalny regulowany dla dzieci oraz kołnierz uniwersalny dla dorosłych, - unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, regulacja podbródka w 3 punktach uniwersalne podparcie potylicy łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody, przenikalny dla promieni X. Deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć przy dostawie |  |  |
| XIII. | ZESTAW SZYN KRAMERA (podać producenta i model) |  |  |
|  | torba do transportu szyn, wyposażona w dwa uchwyty połączone zapięciem typu rzep; uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu; każda z szyn znajduje się w zdejmowanym, miękkim powleczeniu; konstrukcja powleczenia szyn-szew wewnętrzny, nić rdzeniowa; komplet szyn spięty taśmą typu „rzep”, umieszczony w pokrowcu dostosowanym długością do najdłuższej szyny Deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć przy dostawie |  |  |
| XIV. | SSAK MECHANICZNY RĘCZNY (podać producenta i model) |  |  |
|  | obudowa pompy: tworzywo ABS wydajność: min. 20 l/min podciśnienie max.: 550 mmHg pojemność pojemnika min. 300 ml cewniki dla dorosłych /5”/ i dzieci /3,5”/ nasadka do rurki intubacyjnej Deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć przy dostawie |  |  |
| XV. | KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA (podać producenta i model) |  |  |
|  | Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup typu KED • przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni gdzie nie można dotrzeć normalnymi noszami ( groty, studnie, zawały ) • unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja); • regulowane pasy mocujące piersiowe (3szt.) umożliwiają jej zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych; • wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na przetarcia • materiał zmywalny – tworzywo sztuczne- odporny na środki dezynfekcyjne • 3 uchwyty transportowe • 2 pasy biodrowe; • przenikliwa dla promieni X; • poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała; • pokrowiec; • waga max. 3,0 kg; • udźwig min. 220 kg • 2 pasy stabilizujące głowę. deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć przy dostawie |  |  |
| XVI. | MATERAC PRÓZNIOWY (podać producenta i model) |  |  |
|  | Materac próżniowy z systemem pikowanych komór wewnętrznych uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta. - konstrukcja oparta o niezależne komory uniemożliwiająca załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego. - całkowicie przenikalny dla promieni X - dodatkowa odpinana podłoga wyposażona w min. 10 uchwytów umożliwiających transport, - materac posiada 4 uchwyty na krótszych bokach. - 4 pasy poprzeczne - rozmiar – 80 cm x 215 cm Akcesoria: - pompka • deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć przy dostawie |  |  |
| XVII. | WORKI RESUSCYTACYJNE (podać producenta i model) |  |  |
|  | Worek samorozprężalny, silikonowy dla dorosłych z zaworem 40 cm H20-możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, rezerwuar i przewód tlenowy 1 szt. dla dorosłych z maskami nr 4 i 5, 1 szt. dla dzieci z maskami nr 2 i 3, 1 szt. dla niemowląt z maską nr 0 deklaracja zgodności CE - należy dostarczyć przy dostawie |  |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

...............................................................................................

podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy