Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU

MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 SZTUKI

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe…………………………………........................

Rok produkcji 2017r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta:..........................................................................................................................................

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe..………………………….….…..

Rok produkcji 2017r.:(podać) ……………….………………………………………………………………………

Nazwa i adres producenta............................………………………………………………………………..…….…..

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | (opisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać spełnia / nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE | ------ | ----------------------------------------------- |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ciężarowy z homologacją N1 z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - ocynkowane wszystkie drzwi, maska, błotniki, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami lub profilami (np. tłoczonymi) z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |  |
|  | DMC do 3,5 t |  |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. Fotele kierowcy i pasażera wyposażone w podłokietniki. |  |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni), |  |  |
|  | Furgon-lakier w kolorze białym |  |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m |  |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min.3,25m |  |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min.1,75m |  |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,75m, kieszenie na tylnych drzwiach |  |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy |  |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| 10 | Częściowo przeszklona przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. (wymaga się wyposażenia przegrody w drzwi zamykane/otwierane elektrycznie) |  |  |
| 11 | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  |  |
| 12 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) |  |  |
| 13 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego łącznie z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, szyn Kramera, kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, wyposażenia technicznego (łom, łopata), Dopuszcza się by miejscem mocowania ww. sprzętu i wyposażenia (za wyjątkiem butli tlenowych i wyposażenia technicznego) był przedział medyczny |  |  |
| 14 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 15 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |  |  |
| 16 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem, dodatkowy obrotowy stopień zewnętrzny automatycznie chowany przy zamykaniu drzwi |  |  |
| 17 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |
| 18 | Światła boczne pozycyjne |  |  |
| 19 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |  |  |
| 20 | Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. Czujniki parkowania przednie i tylne. |  |  |
| 21 | Zestaw narządzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon, |  |  |
| 24 | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego |  |  |
| 25 | Przednie reflektory przeciwmgielne |  |  |
| 26 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  |
| 27 | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) |  |  |
| 28 | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. |  |  |
| 30 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: |  |  |
|  | sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) |  |  |
|  | sterowanie układem klimatyzacji i ogrzewania przedziału medycznego |  |  |
|  | sterowanie układem wentylacji przedziału medycznego |  |  |
|  | sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów |  |  |
|  | sterowanie sygnalizacją świetlno-dźwiękową |  |  |
|  | sterowanie elektrycznym mechanizmem otwierania/zamykania drzwi w przegrodzie między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym |  |  |
|  | sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, |  |  |
|  | sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V |  |  |
| 31 | Pojemnik termoizolacyjny (lodówka) zasilana z sieci 12 V do przechowywania leków w niskich temperaturach |  |  |
| 32 | Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą –załączyć do oferty certyfikat lub protokół/raport z przeprowadzonych badań dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu. |  |  |
| 33 | Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramową Dyrektywą 2007/46/WE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami i konfiguracją ambulansu. (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji) |  |  |
| II. | SILNIK | -------------- | ---------------------------------------------- |
| 1 | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim, |  |  |
| 2 | Silnik o pojemności min. 2000 cm³ |  |  |
| 3 | Silnik o mocy min. 120 KW |  |  |
| 4 | Moment obrotowy min. 380 Nm |  |  |
| 5 | Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna |  |  |
| 2. | Napęd na koła przednie lub tylne |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, |  |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny |  |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania |  |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane, |  |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu, |  |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR |  |  |
| 8. | Asystent bocznego wiatru i utrzymania pasa ruchu |  |  |
| 9. | Asystent ruszania pod górę, |  |  |
| 10. | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) - wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane. | Spełnia – 10 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
| 11. | System ostrzegający o możliwości kolizji(wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu) - wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane. | Spełnia – 10 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta . Zwiększony nacisk na oś przednią. |  |  |
| 2 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym |  |  |
| 2. | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). |  |  |
|  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. Moc grzewcza 2000 W. |  |  |
| 2. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna |  |  |
| 3 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model) |  |  |
| 4. | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę (typu wodnego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . (podać markę i model systemu ogrzewania oraz nagrzewnicy) |  |  |
| 5 | Otwierany szyber – dach, pełniący dodatkowo funkcję wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 900 mm x 500 mm. |  |  |
| 5 | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – do oferty załączyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu)) |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół 2 akumulatorów fabrycznych o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym, (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A. |  |  |
| 2 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A. |  |  |
| 3 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m f) inwerter (przetwornica) prądu stałego 12V na zmienny 230V (prąd w sinusie) o mocy min. 1000W |  |  |
| 5 | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  |  |
| 6 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz LED-owy z napisem „AMBULANS” (załączyć homologację cząstkową na REG. 65). Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut lub lampy kierunkowe; sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |
| 2 | W tylnej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem oraz tablicę LEDową (załączyć homologację cząstkową na REG. 65). Tablica LEDowa ma mieć możliwość wyświetlania dowolnych napisów (np. Ambulans, Wypadek, Objazd – również w wersji lustrzanej) oraz znaków np. wskazujących kierunek objazdu ambulansu (<<<<, >>>>, ←←, →→). Napisy wprowadzane za pomocą panelu sterującego znajdującego się w kabinie kierowcy (podać markę i model oraz załączyć homologację cząstkową na REG. 65) Zamawiający nie dopuszcza sygnalizacji świetlnej realizowanej przez belki zespolone lub lampy np. typu kogut lub lampy kierunkowe; sygnalizacja świetlna ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. |  |  |
| 3 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
| 4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |
| 5 | Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 100W posiadające certyfikat zgodności z REG 65 EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund lub sygnalizacja pneumatyczna (trąbki z zabezpieczeniem tj. osłoną z blachy nierdzewnej) |  |  |
| 6 | Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach przednich i tylnych słupkach |  |  |
| 7 | Po dwa reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę wszystkie ze źródłem światła LED. |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, - nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia), |  |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | ------------- | -------------------------------------------------- |
| 1 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |
|  | 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych typu LED, dodatkowe oświetlenie nocne |  |  |
|  | 2) oświetlenie skupione regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) |  |  |
|  | 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789+A1 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C |  |  |
| 2 | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością): szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (blat na wysokości 100 cm ± 5 cm), min. trzy szuflady miejsce na pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni (umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek.. przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu |  |  |
|  | • Fotel u wezgłowia noszy z możliwością przesuwu wzdłuż osi pojazdu w sposób nie wymagający używania narzędzi do przesuwania fotela (możliwość przesuwania w trakcie używania fotela tj. gdy na fotelu siedzi osoba zapięta w pas bezpieczeństwa) - wyposażenie opcjonalne dodatkowo punktowane. | Spełnia – 10 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością) : min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3. Jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w podłokietnik oraz system przesuwu, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko. termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, uchwyt na dwie butle tlenowe o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie układem ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego sterowanie układem wentylacji przedziału medycznego sterowanie elektrycznym mechanizmem otwierania/zamykania drzwi w przegrodzie między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym wyświetlający aktualną datę, czas, temperaturę wewnątrz przedziału medycznego oraz temperaturę na zewnętrz pojazdu |  |  |
|  | Za fotelem przesuwnym (na prawej ścianie) miejsce mocowania (szafka lub uchylny/otwierany uchwyt) na plecak ratunkowy |  |  |
|  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną): min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, Zamki szafek muszą spełniać wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 i 5.3, szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego).. szafa z pojemnikami uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, |  |  |
| 4 | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. Mocowane w suficie |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 6 | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA , b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. Reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 2 szt. butli tlenowej 2,7l d) konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
| 7 | Przygotowanie przedziału medycznego pod montaż instalacji próżniowej |  |  |
| 8 | Laweta (podstawa pod nosze główne), posiadająca mechaniczny przesuw boczny, możliwość elektrycznego pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę i elektrycznym systemem regulacji wysokości najazdowej noszy oraz elektrycznym systemem regulacji wysokości transportu noszy na lawecie (podać markę i model). |  |  |
| 9 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |
| 10 | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu |  |  |
| 2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |
| 3 | Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach: |  |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz |  |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
| 4 | Radiotelefon analogowo – cyfrowy przewoźny Mototola GM 4601 lub równoważny o minimalnych parametrach: z mikrofonem ręcznym, zakres częstotliwości: 134-174 MHz, pasmo 1 UHF 403 – 470 MHz ilość kanałów: do 1000, zakres temperatur pracy: -30 do +60, odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz, napięcie zasilania: 10,8-15,6 V DC, impedancja anteny: 50 Ω, moc wyjściowa: 1 -25/25 – 45W, zniekształcenia przewodzone/emitowane: -36 dBm < 1 GHz/-30 dBm > 1 GHz |  |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------------- |
| 1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| 2 | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. |  |  |
| 3 | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED, |  |  |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  |  |
| 5 | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, |  |  |
| 7 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  |  |
| 8 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 9 | Ambulans wyposażony w ogumienie letnie. Dodatkowy komplet opon zimowych 4 szt. |  |  |
| 10. | Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami do systemu SWD PRM. Ambulans wyposażony w zamontowaną w kabinie kierowcy stację dokującą do tabletu oraz w zamontowany w przedziale medycznym uchwyt do drukarki (tablet i drukarka w posiadaniu Zamawiającego) |  |  |
| 11. | Kaski ochronne dla zespołu ambulansu – 3 szt. |  |  |
| XIV. | GWARANCJA | -------------- | ------------------------------------------- |
| 1 | Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez z limitu km |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy |  |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące |  |  |
| 3. | Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące |  |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE DO KAŻDEGO AMBULANSU

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego | (opisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać spełnia / nie spełnia | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla wyposażenia medycznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NOSZE GŁÓWNE – SZT. 1 (podać producenta i model, załączyć folder) | --- | --- |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; |  |  |
|  | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |  |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
|  | Z możliwością montażu dodatkowego zestawu pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej . |  |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
|  | składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy oraz dodatkowo chowanymi rączkami bocznymi do przenoszenia pacjentów o znacznej wadze tzw. bariatrycznych |  |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  | cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych , wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej |  |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy i wieszak kroplówki |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg); |  |  |
|  | nosze główne - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy aktualnej PN-EN 1865-1: 2012 lub normy równoważnej). Załączyć do oferty deklarację zgodności CE , deklarację zgodności z wymaganymi normami , instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie . |  |  |
| II | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – SZT. 1 (podać producenta i model, załączyć folder) |  |  |
|  | z systemem niezależnego składanego i rozkładanego podwozia przedniego i tylnego umożliwiającego łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu , bez konieczności dźwigania noszy przez personel przy załadunku do ambulansu; |  |  |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
|  | regulacja wysokości na min siedmiu poziomach; |  |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |  |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm; |  |  |
|  | min. dwa kółka wyposażone w hamulce , transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego , załączyć potwierdzenie producenta potwierdzające spełnienie oferowanego parametru |  |  |
|  | z blokadą umożliwiającą przenoszenie zestawu ze złożonym podwoziem tzn. bez możliwości opuszczenia go do dołu bez zwolnienia blokady |  |  |
|  | System automatycznego składania i rozkładania podwozia transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia, parametr nie wymagany punktowany | Spełnia – 5 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
|  | Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1 (podać wagę transportera w kg); |  |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą , musi posiadać automatyczny (bez możliwości ingerencji) system serwisowy wskazujący konieczność wykonania przeglądu okresowego określanego na podstawie natężenia pracy |  |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego niekorodującego materiału; |  |  |
|  | System zabezpieczający przed złożeniem się i opadnięciem w dół transportera w trakcie załadunku do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada przednich goleni, parametr nie wymagany punktowany | Spełnia – 5 pkt. Nie spełnia – 0 pkt. |  |
|  | Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie , sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym |  |  |
|  | transporter noszy głównych - sprzęt medyczny ma spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1: 2012 lub normy równoważnej. Załączyć do oferty deklarację zgodności CE , deklarację zgodności z wymaganymi normami , instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry; |  |  |
| III | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE Z SYSTEMEM PŁOZOWYM – SZT.1 (podać producenta i model) |  |  |
|  | Mechanizm zatrzaskowy eliminujący przypadkowe złożenie lub otwarcie krzesełka |  |  |
|  | Posiada system płozowy do zjazdu po schodach |  |  |
|  | Siła hamowania wprost proporcjonalna do ciężaru pacjenta |  |  |
|  | Wyposażone w 4 kółka |  |  |
|  | Przednie koła obrotowe w zakresie 360' |  |  |
|  | Średnica przednich kół min. 10cm |  |  |
|  | Średnica tylnych kół min. 15cm |  |  |
|  | Tylny uchwyt zintegrowany w ramie krzesła, wysuwany w 5 pozycjach na wysokość min. 160 cm od podłoża, z blokadą dla żądanej wysokości |  |  |
|  | Tylne, krótkie rączki z blokadą uniemożliwiającą przypadkowe złożenie |  |  |
|  | Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty, z regulacją w min. 5 pozycjach |  |  |
|  | siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do czyszczenia i dezynfekcji tworzywa ABS odpornego na uszkodzenia |  |  |
|  | Składany podnóżek dla poprawy bezpieczeństwa i stabilizacji pozycji siedzącej osoby transportowanej |  |  |
|  | 3 pasy zabezpieczające w komplecie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elektryczny system trakcyjny z niezależnym źródłem zasilania, umożliwiający wjazd w górę schodów |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w uchwyt na butlę tlenową |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w uchwyt na płyny infuzyjne |  |  |
|  | Udźwig min. 225kg |  |  |
|  | Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x 20 cm |  |  |
|  | Deklaracje zgodności z normą PN EN 1865 |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |  |
| IV | PLECAK RATOWNICZY - SZT 1 |  |  |
|  | Wykonany z Cordury, konstrukcja wielokomorowa zapewniająca właściwą segregację sprzętu |  |  |
|  | 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w ręku, rozmieszczone w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej oraz poziomej |  |  |
|  | System transportu na plecach składający się z dwóch szelek z elementami odblaskowymi, pasa biodrowego oraz paska spinającego szelki na wysokości klatki piersiowej |  |  |
|  | wyjmowane ampularium na min. 80 ampułek o różnych rozmiarach, oraz dodatkowe ampularium na min. 9 ampułek z możliwością zamocowania do pasa |  |  |
|  | komora intubacyjna umożliwiająca posegregowanie wyposażenia (rurki, łopatki, rękojeści) |  |  |
|  | umocowane na rzep organizery na inny sprzęt medyczny (worki, pulsoksymetry, itp.) |  |  |
|  | konstrukcja usztywniona pianką zmiękczającą, łatwa do usunięcia z zasuwanych komór |  |  |
|  | górna kieszeń zewnętrzna posiada izolowaną przestrzeń do przechowywania listy wyposażenia formatu A4 |  |  |
|  | dolna kieszeń zewnętrzna przeznaczona na cztery komplety płynów infuzyjnych z aparatami do tłoczenia |  |  |
|  | Plecak o wymiarach wys. 62 cm, szer. 52 cm, gł. 30 cm ±2cm |  |  |
| V | TORBA REANIMACYJNA DZIĘCIĘCA – SZT. 1 |  |  |
|  | Wykonana z Cordury, możliwość transportu w ręku i na ramieniu. |  |  |
|  | Wyposażona w różnokolorowy pasek do transportu torby na ramieniu spełniający rolę miarki, kolor odpowiada określonym przedziałom wzrostu dzieci. |  |  |
|  | Wyposażona w różnokolorowe saszetki umożliwiające segregację sprzętu reanimacyjnego min. na: rurki ustno-gardłowe, rurki nosowo-gardłowe, rurki intubacyjne, cewniki do odsysania, maski twarzowe, łopatki do laryngoskopu i sprzęt uzupełniający |  |  |
|  | małe odczepiane ampularium na min. 40 ampułek |  |  |
| VI | TORBA OPATRUNKOWA – SZT. 1 |  |  |
|  | Wykonana z Cordury |  |  |
|  | Wyposażona w dwie komory |  |  |
|  | Uchwyt transportowy do przenoszenia w ręku i pasek na ramię |  |  |
|  | Dwie kieszenie zewnętrzne |  |  |
|  | Wymiary: 36 x 23 x 36 cm ±2cm |  |  |
| VII | OPATRUNKI HYDROŻELOWE – ZESTAW 1 SZT. |  |  |
|  | Służące do doraźnego opatrywania oparzeń cieplnych, słonecznych, oparzeń żrącymi środkami chemicznymi każdego stopnia |  |  |
|  | zmniejszające obrzęk i ból oraz zabezpieczające rany przed zakażeniem |  |  |
|  | nie przywierają do ran oparzeniowych |  |  |
|  | Silne działanie schładzające |  |  |
|  | nie podrażnia oczu i skóry |  |  |
|  | Sterylny, nietoksyczny, odporny na wysokie temperatury |  |  |
|  | okres przydatności 5 lat od daty produkcji |  |  |
|  | Skład zestawu: Torba na zestaw opatrunek 25 mm x 0,5 m (3 szt.) opatrunek 50 mm x 1 m (2 szt.) opatrunek 10 x 10 (8 szt.) opatrunek 20 x 20 (3 szt.) opatrunek 60 x 40 (2 szt.) hydrożel w butelce 125 ml (3 szt.) bandaż 75 mm (2 szt.) bandaż piankowy 60 mm (4 szt.) plaster 24 mm x 5 m (1 szt.) nożyczki ratownicze (1 szt.) rękawiczki jednorazowe (2 pary) strzykawka 20 ml (1 szt.) folia izotermiczna (1 szt.) |  |  |
| VIII | WKŁÓCIA DOSZPIKOWE |  |  |
|  | Napęd zestawu wkłuć doszpikowych, umożliwiający błyskawiczne wprowadzenie igły doszpikowej do szpiku. Zasilanie bateryjne napędu umożliwia wykonanie do 200 procedur wkłucia doszpikowego. Szczelna obudowa zabezpieczona przed dostaniem się wody i kurzu. |  |  |
|  | Średnica 15G i długość 25mm - Igła do systemu dostępu doszpikowego składającego się z mandrynu i cewnika. Po usunięciu mandrynu uwidacznia się końcówka luer-lock. Cewnik kompletu igły wykonany jest ze stali szlachetnej i ma średnicę 15G oraz długość 25mm. Pakowana sterylnie, umieszczona w opakowaniu ochronnym. |  |  |
|  | Średnica 15G i długość 15mm - Igła do systemu dostępu doszpikowego składającego się z mandrynu i cewnika. Po usunięciu mandrynu uwidacznia się końcówka luer-lock. Cewnik kompletu igły wykonany jest ze stali szlachetnej i ma średnicę 15G oraz długość 25mm. Pakowana sterylnie, umieszczona w opakowaniu ochronnym. |  |  |
|  | Średnica 15G i długość 45mm - Igła do systemu dostępu doszpikowego składającego się z mandrynu i cewnika. Po usunięciu mandrynu uwidacznia się końcówka luer-lock. Cewnik kompletu igły wykonany jest ze stali szlachetnej i ma średnicę 15G oraz długość 25mm. Pakowana sterylnie, umieszczona w opakowaniu ochronnym. |  |  |
|  | Średnica 15G i długość 45mm - Igła do systemu dostępu doszpikowego składającego się z mandrynu i cewnika. Po usunięciu mandrynu uwidacznia się końcówka luer-lock. Cewnik kompletu igły wykonany jest ze stali szlachetnej i ma średnicę 15G oraz długość 25mm. Pakowana sterylnie, umieszczona w opakowaniu ochronnym. |  |  |
|  | Stabilizator igły zabezpieczający wkłucie w trakcie transportu, zapobiegający przed przypadkowym usunięciem igły. Konstrukcja stabilizatora dopasowująca się do wystającej części igły. |  |  |
|  | Etui na zestaw mieszczące napęd, zestaw igieł z drenami, stabilizator oraz inne akcesoria. |  |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

...............................................................................................

podpis osoby  uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy